## Индивидуальный предприниматель Куркин Сергей Владимирович, действующего на основании свидетельства предпринимателя  310143407800028 Серия 14 № 001747937 от 19.03.2010

## Продам Гидромолот Furukawa F45 LN (Новый). В наличии

## г. Нерюнгри.  Цена 2,5 млн. рублей. Обоснованный торг. Обмен.

| Xарактеристики Вес гидромолота, кг 3310 Энергия удара, Дж 8829 Частота ударов, уд/мин 300-350 Диаметр рабочего инструмента, мм 165 Рабочее давление, MPa 18 Поток насоса, л/мин 200-250 Выбор режима работы частота/энергия есть Предохранительный клапан есть Регулятор частоты ударов есть Дополнительная пылезащита есть Защита от холостого удара есть Сменная переходная плита для экскаватора да |  |
| --- | --- |

# Описание товара

Гидромолот Furukawa F-45 применяется на экскаваторах HITACHI серий ZAXIS и ZAXIS-3. Рекомендуемые модели экскаваторов для установки гидромолота - HITACHI ZX-330, ZX-330-3, ZX-450, ZX-450-3, ZX-500-3 и их модификации.

Гидромолот Furukawa F-45 также может быть устанавливаться и применяться на экскаваторах других марок, например как KOMATSU, HYUNDAI, KOBECO, NEW HOLLAND, JCB, VOLVO, CATERPILLAR примерной массой от 30 тонн и объемом ковша от 1,4м3.

Гидромолот Furukawa F-45 применяется на строительных работах для рыхления мерзлой земли, вскрытия асфальтового и бетонного дорожного покрытия, дробления бетонных блоков и конструкций, разрушения железобетонных перекрытий и фундаментов, сноса строений; в карьерах для дробления камней и разрушения негабаритов; в дорожном строительстве, при прокладке автомобильных дорог и трубопроводов, для разрушения горных препятствий и рыхления скальных грунтов.

Гидромолот Furukawa F-45 можно применять, при соответствующем оснащении, для проведения подводных работ, работ в туннелях и в металлургической промышленности. Гидромолот подготовлен к установке автоматической системы смазки в стандартной комплектации и оснащен сапуном вентиляции поршня в верхней части гидромолота с возможностью подвода принудительной  подачи воздуха для подводных работ и работ в туннелях.

Варианты поставки гидромолота Furukawa F-45 включают поставку гидромолота в закрытом шумозащитном Т-корпусе (стандартная поставка); в закрытом SТ-корпусе с дополнительной шумоизоляцией и в противопыльном исполнении; в закрытом S-корпусе с боковым креплением к экскаватору, для снижения вибронагрузки на экскаватор, рабочее оборудование и оператора; в закрытом SS-корпусе c боковым креплением и дополнительной шумо- и пылезащитой; открытый корпус с верхним фланцевым креплением; открытый корпус с боковым креплением к экскаватору;

Гидромолот поставляется с рабочим инструментом "пика", комплектом рукавов, переходной плитой под экскаватор HITACHI.

Гидромолот Furukawa F-45 производиться в Японии и отличается высокой производительностью. Надежность и качество оборудования Furukawa позволяет снизить время простоя техники и стоимость производимых работ.

Гидромолот требует минимального сервисного обслуживания оператором и позволяет проводить работы при температуре от -40 С до +40 С.

# ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРОМОЛОТОВ FURUKAWA:

- Газо-масляный принцип работы гидромолота обеспечивает высокую энергию удара.

- Всего 2 двигающиеся части механизма молота что увеличивает его надежность и    срок службы, а так же уменьшает затраты на содержание молота.

- Полиуретановые пластины надежно защищают молот от проникновения пыли внутрь устройства.

- Клапан забора воздуха раположен в самой верхней части молота, что позволяет получать чистый воздух, а не его смесь с пылью из нижней части.

- Клапан защиты от холостого удара уменьшает затраты на содержание молота.

- Предохранительный клапан сброса давления.

- Пальцы пики имеют форму овала, а не круга, что так же увеличивает надежность молота.

- Автоматическая регулировка частоты ударов, что позволяет эффективнее использовать его для разных типов работ и материалов.

- Система автосмазки 2-х типов для обеспечения работоспособности молота при широком диапазоне температур окружающего воздуха.

- Разъём для подключения воздушного компрессора, который позволяет работать молотом под водой и в пыльной среде(разрушение зданий, прокладка туннелей).

- Рама типа XP с низким уровнем шума и вибрации.

- Гидравлическая система рекуперации кинетической энергии.

- Запатентованный материал пики с низкими показателями стираемости.

- Диаметр пики 165мм.

- Двустороннее крепление стяжного болта.

- Аккумулятор для увеличения энергии удара.

- Возможность применять молот при прокладке туннелей.

Цена ниже, чем у официальных дилеров, т.к. я собственник, а не посредник. Если у вас есть вопросы или вы хотите купить гидромолот  — позвоните мне лично. Гидромолот находится в наличии в                           г. Нерюнгри. Доставка по Нерюнгринскому и Алданскому району, будет БЕСПЛАТНАЯ. Срок поставки минимальный.

Мой номер телефона: 8-924-875-4443