СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вид товара: Лесоматериалы из лиственницы сибирской естественной влажности

Условия поставки: FCA станция Токсово ОКТ

Железнодорожные реквизиты:  Октябрьская ЖД, станция Токсово, код станции 037809

Пиловочник лиственницы, комлевой отрез, заготовка не позднее 3-х месяцев.

Допускается второй отрез при соблюдении требований к качеству.

1.1. Размеры.

Минимальный диаметр по основной загрузке от 36 см в вершине (допускается 15% пиловочного сырья диаметром от 30 см);

Максимальный диаметр в комле – 650мм;

Длина 	6,00м+10см;

1.2. Требования по качеству:

Пороки древесины  по  ГОСТ 22298-76Э, сорт 1-2.

Дополнительные технические условия к ГОСТу  22298-76Э по качеству:

- п.2б ядровая гниль и дупло – не допускаются.

1.3. Измерение и маркировка.

Измерение объема древесины желательно проводить с применением объемных таблиц с шагом 2см. Диаметр древесины должен быть нанесен на верхнем торце не смываемой краской.

1.4. Количество.

По возможности равномерно в течение года, по 200 – 500 м3 в месяц.

1.5.

Вся поставляемая по Техническим условиям древесина проходит контроль по качеству на складе покупателя. В зависимости от диаметра, древесина делится на две основные группы:

А. Минимальный диаметр 36см (не менее  85%). Качество соответствует Техническим условиям.

Б. Диаметр 30 см.–34 см. (не более 15 %). Качество соответствует Техническим условиям.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Вид товара:	Доска необрезная, лиственница, естественной влажности, без коры 0-1 сорта.

Качество:     	первый отрез, без кривизны и косослоя, равномерное строение волокон, без пороков (сучков либо наплывов,  свидетельствующих о наличии сучков в заболонной части) и трещин (особенно отлупных), без синевы. Отдельные пороки вычитаются из расчетного обьема пиломатериала.

Спецификация/ Spezifikation:

| Наименова-ние товара Bezeichnung der Ware | Толщина, мм Stärke, mm | Минимальная ширина в самом узком месте доски, мм Minimale Breite, gemessen an der schmalsten Stelle des Brettes, mm | Средняя мини-мальная ширина по середине доски, мм Min. Breite, gemessen in der Mitte des Brettes, mm | Длина, мм Länge, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пиль-ная, мм nach dem Einschnitt Frisch-maß, mm | Номи- наль- ная, мм Berech-nungs-maß, mm |  |  |  |
| Пиломатериал Сибирской лиственницы, доска необрезная Stammware aus sibirischer Lärche | 27 | 25 | 220 | 300 | 6000 |
|  | 35 | 32 | 220 | 300 |  |
|  | 41 | 38 | 220 | 320 |  |
|  | 53 | 50 | 250 | 350 |  |
|  | 67 | 63 | 250 | 400 |  |
|  | 79 | 75 | 350 | 400 |  |
|  | 95 | 90 | 350 | 400 |  |

Обмер: по узкой пласти для толщины до 48мм, для толшины от 50мм – по двум пластям (полусумма),  измерение -  в середине длины доски.

Упаковка:          	в сушильных пакетах, на прокладках  толщиной  20 мм расположенных горизонтально на расстоянии около 80 см, вертикально строго друг под другом, первая и последняя прокладки проходят по краю пакета (примерно 2 см во внутрь пакета). Пакет вместе с подложенными под ним брусками размером примерно 80х80 мм обвязывается металлической или прочной пластиковой лентой. По согласованию сторон допускается поставка пиломатериалов в плотных пакетах.

2. Вид товара:  Доска обрезная из лиственницы по ГОСТ 26002-83, сорт I-III

2.1. Размеры – толщина (х) ширина: номинальные(пильные), длина – 4 – 6м

- 32х150 (35х155),  25(27)х150(155).

2.2.  Допустимые отклонение от размеров пиление -0/+3 мм;

2.3. Измерение объема пиломатериалов по номинальным размером;

2.4. Доска должна быть прямо выпилена по всей длине, свежей распиловки, с возможным выходом заболони только на одну сторону доски.

Не допускается: обзол, трещины, гниль, кривизна, синева, механически повреждение, червоточины, черные выпадающие сучки.

2.5. Пакетирование: доски должны быть уложенные в пакеты размером не более 1100 х 1100 х длина мм. Каждый пакет должен быть обвязан лентой. В летний период прокладки между рядами досок укладываются строго по вертикальной линии, в количестве одна прокладка на один погонный метр (стабилизирующая прокладка через 5 рядов). По согласованию сторон допускается поставка пиломатериалов в плотных пакетах.