Светильник LED ЖКХ 10W

Предназначен для внутреннего освещения лестничных площадок жилых многоквартирных домов, а также для дежурного и аварийного освещения помещений общественных и частных зданий. Также рекомендуется для освещения животноводческих и птицеводческих хозяйств.

Литой металлический корпус изготовлен из алюминия методом литья, окрашен порошковой краской. Светодиод установлен за светорассеивающим ударопрочным стеклом из поликарбоната, обеспечивающим равномерное освещение на поверхности и комфортный не ослепляющий свет. Корпус светильника крепится к стене или потолку .

ЖКХ10вт
LED модуль

Световой поток: 700 лм;

Цветовая температура: 5000 (4500-5000) К;

Индекс цветопередачи: 65;

Коэффициент мощности: 0,96
Габаритные размеры, В×Ш, мм 150*68
Масса, кг 0,4
Температура эксплуатации, °С от минус 40 до плюс 50
Вид климатического исполнения УХЛ 4
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Степень защиты светодиодного модуля IP64