| ДОПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| --- |
| Профессиональный цифровой плоттер LASERCOMB ProDigi 1613 Максимальный формат листа: 1350 х 1650 мм Максимальная рабочая область: 1300 х 1600 мм Максимальная толщина материала: 4 мм Точность повторения +/-0.02 мм Функции: черчение, бигование, резание |  |
| РЕЗАЛЬНОЕ И РАЗМОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| Флаторезальная машина Goodstrong SSCT – 5-1320-2-1 MAX формат листа: 1350 х 1650 мм MAX рабочая область: 1300 х 1600 мм MAX толщина материала: 4 мм Точность повторения +/-0.02 мм Функции: черчение, бигование, резание |  |
| Скоростная резальная машина Wohlenberg 115 er TS MAX длина (общая глубина стола): 1160мм MAX ширина (длина реза): 1150мм MAX высота пачки (без фальш- прижима): 165мм MAX высота пачки (с фальш- прижимом): 160мм MAX остающийся рез (без фальш- прижима): 30мм MAX остающийся рез (с фальш- прижима): 97мм |  |
| ПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Печатная машина Rapida 105-6+L AL V2 CX MAX размер запечатываемого материала: 740х1050мм MAX формат печати: 730х1040мм Толщина запечатываемого материала: 0,06 – 1,2 мм MAX производительность: 15 000 листов/час |  |
| Шелкотрафарет Sakurai Maestro – 102 ALL Формат: MIN 420х297мм; MAX 1050х750мм MAX размер печати: 1050х730мм Скорость: 3000 т/час Размеры трафаретной сетки: 1170х1300 (профиль ШхВ 40х30) Расстояние от внешнего размера рамы до обрезных крестов: 180 мм |  |
| КАШИРОВАЛЬНАЯ И ВЫРУБНАЯ ЛИНИИ |
| Кашировальная линяя ST 1100 Размер материала: MAX 1100 х 1100мм; MIN 350х370мм Масса запечатываемого листа: 180-800 г/кв.м Масса гофрокартона: 270 г/кв.м Скорость: 3500 – 6000 листов/ч Двухъярусная подача лайнера и ламината. Датчик замятия листа в листопроводящей системе. Возможность исп. лайнера, картона, двухслойного гофрокартона. Система очистки лайнера. |  |
| Вырубной пресс STS- 1050 SE Размер подаваемого листа: MAX - 1050 х 750мм; MIN - 400 х 370мм Ширина поля захвата: 8 мм Сила прижатия: 300 т Толщина бумаги: 0,1–2 мм Скорость: 6500 листов/ч Точность: 0,2 мм |  |
| Тигельный пресс ML-1040 Формат: 1040 х 720мм |  |
| Тигельный пресс SBL TMB – 800 H Формат: 1158 х 848мм |  |
| фальцевально-склеивающее оборудовани |
| Фальцевально-склеивающая линия TS – 1000 NMWS Размер подаваемой заготовки: длина 100-700мм; ширина 150-1000мм Скорость 400 м/мин Возможность работы с гофрокартоном типа "Е" Тип используемого клея -водно-эмульсионный Секция предварительного формирования линии сгиба Возможность изготовления коробок со складным дном . Две фальцевальные секции Два устройства загибки задних клапанов коробок Изготовление коробок с 4 и 6 точками склейки |  |
| Фальцевально-склеивающая линия TS – 1020 N Размер подаваемой заготовки: длина 100-700мм; ширина 150-1000мм Имеются дополнительные модули, устанавливаемые на клеевую линию, для автоматической вклейки отрывной ленты и двухстороннего скотча. |  |
| Автомат для вклейки пластиковых окошек HSW – 100 TDBFIC Размер заготовки: длина 100 – 710; ширина 80 – 1000 Размер пленки: длина 38-520; ширина 30-840 Толщина пленки: 0,03 – 0,2 мм |  |