Тел./факс: 8(4855) 281-920; 299-592

ООО«Агродорснаб» предлагает навесные трамбовочные виброплиты VPN с механическим и гидравлическим приводом на различную спецтехнику, включая минипогрузчики, трактора, грейдера и катки.

Виброплита предназначена  для уплотнения практически любого типа покрытия:

- дорожное строительство;

- благоустройство территорий;

- ландшафтный дизайн;

- прокладка коммуникаций.

Конструкция виброплиты обеспечивает полную передачу ударной энергии в грунт и не создает существенных нагрузок на корпус тягача.

.  Благодаря заложенным в конструкцию виброплиты оптимальных амплитудно-частотных параметров за 1 проход достигается глубина уплотнения 0,5-0,7 м. Результат уплотнения серьезно улучшается благодаря сочетанию возмущающей силы и высокой частоты колебаний уплотнительных сил различных направлений и частот. Заменяет дорожный каток массой 14 тонн.

Характеристики виброплиты:

- возмущающая сила вибратора, кН 42-60х3;

- частота колебаний, Гц 60;

- ширина рабочей плиты, м 0,79х3;

- эффективная рабочая поверхность, м 1,26;

- габаритные размеры Д х Ш х В, мм 1000х2400 х800.

Стоимость виброплиты  от  450 000 руб.

Трамбовочные  виброплиты могут быть одинарными, двойными и тройными.

Будем рады сотрудничать с Вами!