Техническое задание

Требования к качеству, техническим характеристикам

работ, результатам работ, требования к отгрузке товара,

к условиям исполнения контракта

Предмет контракта: капитальный ремонт пожарного автомобиля АЦ-40(375) государственный номер В 016 КР 43 для ФГКУ «25 пожарная часть ФПС по Кировской области».

Начальная (максимальная) цена контракта –

Срок выполнения работ – в течение 45 календарных дней с момента подписания государственного контракта.

Место поставки после выполнения работ – 613980, Кировская область г. Луза, ул. Ленина, 7

Наименование выполняемых работ:

- Дефектовка, разборка автомобиля.

- Ремонт электропроводки и электрооборудования автомобиля.

- Замена емкости для воды 4 куб. м. с установкой волнорезов и пенобака из нержавеющей стали 0,2 куб.м.

- Замена водопенных коммуникаций, вакуумной системы водозаполнения автономного типа, контрольно-измерительных приборов на пожарном насосе.

- Демонтаж, капитальный ремонт и установка шкафов для пожарно-технического вооружения с распашными дверями, освещением и устройствами для запирания и фиксации в открытом положении, установка кронштейнов крепления пожарно-технического вооружения.

- Демонтаж, капитальный ремонт и установка пеналов всасывающих и напорно-всасывающих рукавов.

- Демонтаж, капитальный ремонт и установка пенала для трехколенной лестницы.

- Демонтаж, капитальный ремонт и установка системы отвода газов двигателя

- Полная покраска (шпатлевка, грунтовка, окраска) автомобиля согласно ГОСТ Р50574-2002  и нанесением символики МЧС.

- Доводка и испытания.

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ –  должны обеспечивать эксплуатацию пожарной техники в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.09.2012г. № 555 «Об организации материально-технического обеспечения системы МЧС России», соответствовать требованиям ГОСТ Р12.2.144-2005 «Автомобили пожарные. Требования безопасности. Методы испытаний» и ГОСТ Р53328-2009 «Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний». Исполнитель обязан обеспечить процесс производства работ и качество выполнения работ в строгом соответствии с техническим заданием. Качество выполнения работ должно соответствовать требованиям установленным государственными стандартами качества, нормами и правилами. Работы выполняются в соответствии с технической документацией  и действующей технологией ремонта.

Примечание:

1. Исполнитель использует при ремонте запасные части новые, не ранее 2014 года выпуска, не б/у и не с хранения. Наличие гарантии.

2. Исполнитель обязан возвратить Заказчику снятые (замененные) запасные части, узлы и агрегаты.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара:

Гарантия на автомобиль после выполнения ремонта должна быть не менее 3000 км пробега автомобиля, 500 часов наработки специального оборудования, в течение 1 года эксплуатации.

Запасные части (материалы),

используемые при капитальном ремонте пожарного автомобиля описание которых должен представить участник размещения заказа  в первой части заявки

| № позиции технического задания | Наименование запасной части | Количество (шт./компл.) | Требования к техническим и функциональным характеристикам (номенклатурный номер) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Емкость для воды 4 м3 | 1 | 4 куб. м, размером , изготовленной из холоднокатаной стали толщиной 5 мм., с волнорезами |
| 3 | Пенобак из нержавеющей стали 0,2 м3. | 1 | 0,2 куб.м размером, изготовленный из нержавеющей стали толщиной 2 мм., с возможностью демонтажа без разбора надстройки |
| 4 | Вакуумная система водозаполнения автономного типа АСВ-01Э (АВС-02Э) | 1 | наличие сертификата |
| 8 | система отвода газов двигателя | 1 | наличие сертификата |
| 4 | Контрольно измерительные приборы на пожарный насос (манометр и манометр-вакуумметр) | 2 | наличие сертификата |