| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.2.15.1 Copyright InfoStroy Ltd. | Образец №4 |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| "_____" ______________ 20__ г. | "_____" ______________ 20__ г. |
| Ремонт ямы для досмотра автотранспорта ФКУ ИК-18 УФСИН России по Кировской области |
| (наименование стройки) |
| Ремонт ямы для досмотра автотранспорта ФКУ ИК-18 УФСИН России по Кировской области |
| (наименование объекта) |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| Ремонт ямы для досмотра автотранспорта ФКУ ИК-18 УФСИН России по Кировской области |
| Основание: |  |
| Сметная стоимость | 187104 | руб. |
|  | строительных работ | 187104 | руб. |
|  | монтажных работ | 0 | руб. |
|  | оборудования | 0 | руб. |
|  | прочих работ | 0 | руб. |
| Средства на оплату труда | 30119 | руб. |
| Нормативная трудоемкость | 278 | чел. час. |
| Смета составлена в ценах года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Демонтаж |
| 1 | ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (ДЕМОНТАЖ) Козп=0,8 Кмат=0 (Обнуление МЗ) | 0,1505 | 3891,89 | 2419,79 | 586 | 222 | 364 | 207 | 31,15 |
|  |  |  | 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА | 1472,1 | 264,75 |  |  | 40 |  |  |
| Монтаж |
| 2 | ТЕР- 01- 01- 003- 14 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5- 0,63) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 0,0151 | 4191,61 | 4052,88 | 63 | 2 | 61 | 15,61 | 0,24 |
|  |  |  | 1000М3 ГРУНТА | 138,73 | 542,38 |  |  | 8 |  |  |
| 3 | ТЕР- 06- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ | 0,94 | 2060,54 | 51,63 | 1937 | 998 | 49 | 110,31 | 103,69 |
|  |  |  | 100М2 ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛ | 1061,77 | 4,99 |  |  | 5 |  |  |
| 4 | ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | 15,05 | 128,21 | 36,92 | 1930 | 580 | 556 | 3,92 | 59,02 |
|  |  |  | М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 38,56 | 4,11 |  |  | 62 |  |  |
| 5 | ТЕР- 06- 01- 097- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА АРМАТУРЫ | 0,219 | 5871,56 | 73,61 | 1286 | 74 | 16 | 34,25 | 7,5 |
|  |  |  | Т АРМАТУРЫ | 336,73 | 8,28 |  |  | 2 |  |  |
| 6 | ССЦ01- 101- 0964 | КРУГЛЫЙ И КВАДРАТНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ РАЗМЕРОМ 52- 70 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАРКИ СТ0 | 0,203 | 4173 |  | 847 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР- 11- 01- 011- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 0,94 | 1750,99 | 54,3 | 1646 | 391 | 51 | 46,75 | 43,94 |
|  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 415,56 | 20,04 |  |  | 19 |  |  |
| 8 | ТЕР- 11- 01- 011- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 03 | 24,44 | 332,3 | 9,96 | 8121 | 125 | 243 | 0,57 | 14,05 |
|  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 5,12 | 3,32 |  |  | 81 |  |  |
| 9 | ТЕР- 09- 03- 029- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | 0,019 | 1639 | 1139,92 | 31 | 8 | 21 | 37,23 | 0,71 |
|  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 398,55 | 103,86 |  |  | 2 |  |  |
| Итого по смете: | 16447 | 2400 | 1361 |  | 260,3 |
|  | 219 |  |  |
|  | Прямые затраты |  | 16447 |  |
|  | Основная зарплата |  | 2400 |  |
|  | Материальные затраты |  | 12686 |  |
|  | Эксплуатация машин |  | 1361 |  |
|  | в тч ЗП машинистов |  | 219 |  |
|  | Накладные расходы (по смете) |  | 2278 |  |
|  | Сметная прибыль (по смете) |  | 1246 |  |
|  | Итого СМР в ценах января 2000 г. |  | 19971 |  |
|  | Всего в ценах января 2000 г. |  | 19971 |  |
|  | -Переход в тек. цены февр. 2013г (РЦЦС)- |  |  |  |
|  | З/плата основных рабочих в тек.ценах | 11,5 | 27600 |  |
|  | З/плата машинистов в тек. ценах | 11,5 | 2519 |  |
|  | Эксплуатация машин в тек. ценах | 7,26 | 9881 |  |
|  | Материалы в тек.ценах | 6,35 | 80556 |  |
|  | Итого в текущих ценах без оборудования |  | 118037 |  |
|  | НР от ФОТ (с учетом п. 2536-ИП/12/ГС) | 11,5 | 26197 |  |
|  | СП от ФОТ(с учетом п. 2536-ИП/12/ГС) | 11,5 | 14329 |  |
|  | ИТОГО с НР и СП |  | 158563 |  |
|  | ИТОГО |  | 158563 |  |
|  | Итого СМР |  | 158563 |  |
|  | Итого без НДС |  | 158563 |  |
|  | НДС | 18 % | 28541 |  |
|  | ВСЕГО с НДС |  | 187104 |  |
| Составил: |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |