# ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ВАКУУМНОЙ УКУПОРКИ БАНОК КРЫШКОЙ "ТВИСТ-ОФФ"

# Модель УУ-5Н (с вакуумным насосом)

Устройство предназначено для полуавтоматической укупорки стеклянных банок и бутылок крышками "Твист-офф" с созданием вакуума под крышкой.

Устройство укупорки (далее укупорщик «Твист – офф») состоит из вакуумной камеры, вакуумного насоса и привода, смонтированных на стойке. Укупорщик «Твист – офф» может комплектоваться сменными вкладышами к вакуумной камере для укупорки бутылок и банок разной конфигурации.

В процессе укупорки, оператор вручную устанавливает наполненную продуктом банку или бутылку в вакуумную камеру и накрывает тару крышкой. Затем, опуская рычаг привода,  герметизирует камеру, включает систему вакууммирования и укупорки тары. Степень разрежения в таре контролируется с помощью вакуумметра. После этого оператор отключает систему вакууммирования, открывает камеру и вынимает укупоренную банку или бутылку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Производительность, банок/час | 480 |
| --- | --- |
| Разрежение в вакуумной камере, бар | от 0,2 до 0,7 |
| Габаритные размеры (без вак. насоса), мм | 600×300×450 |
| Масса (без вак. насоса ), кг | 13 |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц, 0,3 кВт |
| Потребление электроэнергии, Вт/ч | не более 300 |

Укупорщик «Твист – офф» УУ-5Н, выпускаемое ПРОМБИОФИТ, имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими аналогами:

- Широкий диапазон видов укупориваемых банок и бутылок и соответствующих им крышек.

- Бесшумность работы.

- Простота обслуживания и эксплуатации.

- Обеспечение индивидуальных требований заказчика при заказе оборудования.

- Предоставление гарантийного, послегарантийного и сервисного обслуживания.

- Сравнительно невысокие цены за счет применения оригинальных технических решений.

- Выполнение заказа на устройства - в день оплаты при наличии на складе.

На укупорщик «Твист – офф» имеется гигиеническое заключение и сертификат соответствия. Срок изготовления установки 2-3 недели после оплаты аванса.