| Наша компания специализируется на выпуске мембранных вакуумных насосов-компрессоров широкого применения. На данный момент модельный ряд имеет вакуумные насосы производительностью от 0,03 до 11 м3/ч (или от 0,4 до 200 л/мин), и остаточным давлением до 1-2 мм рт.ст, (или до 0,25 кПа), под заказ до 0,5 мм.рт.ст, количество ступеней от 1 до 4-х. Мембраны при необходимости устанавливаются химически стойкие. Так же по требованию выполняется химически стойкое исполнение камер и установка штуцеров из нержавеющей стали. Преимущество мембранных вакуумных насосов перед пластинчато-роторными в их экологичности (не требуют смазки и установки масляных фильтров), низкий уровень шума (45-55 дБа), компактность, современный дизайн, полное соответствие указанных характеристик (см. таблицу). Не уступают подобным насосам производства Италии, Франции, Германии, Польши и др. Работают в непрерывном режиме долгое время, могут использоваться в качестве компрессора, а также одновременно может выполнять функции вакуумного насоса и компрессора (при условии, что насос имеет не менее двух ступеней). Данная продукция хорошо зарекомендовала себя в области приборостроения, медтехники, лабораторного, упаковочного, пищевого и другого оборудования, а также в других сферах. Предприятие имеет возможность регулировать характеристики насосов по требованию потребителя (но не отличные от допустимых табличных значений). Установка манометров, вакуумметров, реле давления, выключателей и других комплектующих выполняется по запросу Заказчика. Высокое качество и профессионализм сотрудников – является безупречным признаком надежной техники. Контактный тел (9163373723 E-mail: vab966@yandex.ru , vab66@mail.ru | www.chesser.intwaywork.com МЕМБРАННЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОС-КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ МВНК Москва |
| --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУМНЫХ НАСОС-КОМПРЕССОРОВ СЕРИИ МВНК

| Сводная таблица характеристик мембранных насосов |
| --- |
| Мембранные насосы серии МВНК | 0,3х2 | 0,4х2 | 0,5х2 | 0,6х2 | 2х1 | 3х1 | 1х2 | 2х2 | 3х2 | 2х2,5 | 2х4 | 3х4 |
| Производительность при атмосферном давлении на выходе ,м3/ч / л/с не менее, при работе ступеней: |
| Последовательной | 0,3/5 | 0,4/6,7 | 0,6/10 | 0,6/10 | 2/33,3 | 3/50,0 | 1/16,6 | 2/33,3 | 3/50,0 | 2,5/42 | 4/67,0 | 5/83,3 |
| Параллельной | 0,6/10 | 0,8/13 | 1,2/20 | 1,2/20 |  |  | 2/33,3 | 3,8/63 | 6/100,0 | 5/83,3 | 8/130 | 11/200 |
| Остаточное давление кПа/мм.р.ст. (*), при работе ступеней: |
| Последовательной | 1,3/20 | 1,3/20 | 1,3/20 | 1,3/10 | 4,65/35 | 4,65/35 | 0,65/5 | 0,65/5 | 0,65/5 | 0,25/1,9 | 0,25/1,9 | 0,25/1,9 |
| Параллельной | 5,3/40 | 5,3/40 | 5,3/40 | 5,3/40 |  |  | 4,65/35 | 4,65/35 | 4,65/35 | 4,0/30 | 4,0/30 | 4,0/30 |
| Давление нагнетания , кПа | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Средня наработка на отказ, ч | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| До капитального ремонта: |
| Средний ресурс ,ч | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Средний срок службы, лет | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мощность, Вт | 21 | 25 | 20 | 25 | 60 | 180 | 60 | 120 | 180 | 180 | 180 | 250 |
| Уровень звукового давления, дБа | 45 | 45 | 50 | 45 | 55 | 55 | 45 | 55 | 58 | 45 | 58 | 58 |
| Масса не более, кг | 2 | 1,5 | 1,8 | 3 | 4,5 | 4,7 | 3,5 | 7,5 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| (*) 1 мм рт. Ст.= 133Па или 0,75мбар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена формируется индивидуально и уточняются с каждым заказом. |  |  |  |  |  |  |

Мембранные вакуумные насосы-компрессоры серии МВНК предназначены для откачки и нагнетания воздуха, неагрессивных к материалам конструкции газов, паров и парогазовых смесей, не содержащих капельной влаги и механических загрязнений. Область применения насосов -комплектация термических печей, монтаж холодильного оборудования, комплектование установок медицинской аппаратуры, лабораторий, вакуумных массажеров, миксеров, биотуалетов на ЖД  и воздушном транспорте, газоанализаторах на АЭС, лакокрасочном производстве, других устройств общепромышленного назначения с использованием вакуума или повышенного давления.

Другие модели вакуумных насосов можно посмотреть на сайте: www.chesser.intwaywork.com

Дополнительная информация по применению насосов МВНК.

Данные модели могут применяться как для откачивания чистого воздуха, так и для озоновых газов, органических, химически агрессивных и других соединений (но только в газообразном состоянии, без капельной влаги). Химически стойкое изготовление предусматривает антикислотное покрытие камер (химическое никелирование или нержавеющая сталь 12Х18Н10Т), кислотостойкие (озоностойкие) мембраны и прокладки (материал ИРП 1287), клапана,  всасывающие и нагнетательные штуцера из нержавеющей стали (12Х18Н10Т). Рекомендуется использовать антикислотный фильтр перед всасывающим штуцером для долговечности мембран и насоса в целом.

Использование насоса в качестве компрессора нашло так же широкое применение в оборонной промышленности, медицине, лабораториях, газоанализаторах и в других сферах. На данных рынках модели работают с 1997 года и зарекомендовали себя только с положительной стороны. Компоновка насосов позволяет осуществить такую сборку, при которой одна модель может работать одновременно на вакуум и на нагнетание (при условии, что насос имеет не менее двух ступеней). Такого типа компоновка может быть так же предусмотреть часть сборки изделия в химически стойком исполнении, а часть в обычном.

При формировании заявки необходимо сообщать:

- остаточное давление (в мм. рт. ст. или кПа),

- производительность (л/ мин или м3/ч),

- среду откачки (обычная, агрессивная),

- напряжение подключения (12, 24, 220, 380 В),

- продолжительность рабочего цикла (в часах)

Все это необходимо для полного формирования цены изделия.

По запросу Заказчика устанавливаются ручка, мановакууметр, регулятор давления, выключатель, предохранительный блок, штуцера с требуемой резьбой.  При размещении насоса в корпус прибора - возможна установка электродвигателя с открытой обмоткой IP 00 (по согласованию с Заказчиком).

Комплектующие насосов изготавливаются на предприятиях оборонного комплекса и самолетостроения, поэтому качество изделий говорит само за себя. Характеристики насосов подлежат плавной регулировке, как в отношении производительности, так и по остаточному давлению. Готовы рассмотреть любые предложения по производительности от 1 л/мин до 250 л/мин с остаточным давлением до 0,5 мм.рт.ст. (на моделях имеющих 4 ступени).

Мы так же готовы предложить импортные модели вакуумных насосов любых модификаций: пластинчато-роторные, водокольцевые, мембранные, спиральные, кулачковые, взрывозащищенные и другие модели по тех. заданию Заказчика.

Другие модели вакуумных насосов можно посмотреть на сайте: www.chesser.intwaywork.com