Прайс-лист

Охладители молока закрытого типа  R-Cool

Технические  характеристики.

| Наименование, ед. изм. | Значение для емкостей |
| --- | --- |
|  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Минимальное заполнение молока для охлаждения, л | 200 | 345 | 485 | 760 | 1120 | 1230 | 1560 | 2180 | 3860 | 3900 |
| Максимальная вместимость, л | 1100 | 1600 | 2100 | 2600 | 3125 | 4150 | 5150 | 6180 | 8180 | 10160 |
| Время охлаждения молока при 1/3 загрузки от начальной температуры 32˚С до 4˚С, при температуре окружающей среды 25±1˚С, час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Точность контроля температуры, ˚С | ±1˚C | ±1˚C | ±1˚C | ±1˚C | ±1˚C | ±1˚C | ±1˚C | ±1˚C | ±1˚C | ±1˚C |
| Тип хладагента | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Кол-во контуров охлаждения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Мотор-редуктор мешалки | NMRW-40 |
| Кол-во мешалок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Угловая скорость, об/мин | 23 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0.12 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 6,2 | 7 | 8,2 | 8,6 | 9,5 | 10,2 |
| Габариты резервуара, мм: |  |
| -длина | 1935 | 1935 | 1935 | 2435 | 3150 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
| -ширина | 1250 | 1339 | 1465 | 1450 | 1355 | 1420 | 1670 | 1715 | 1990 | 2180 |
| -высота с открытым люком | 1940 | 2085 | 2225 | 2240 | 2115 | 2180 | 2295 | 2530 | 2880 | 3070 |
| - высота по мотор-редуктор мешалки | 1525 | 1660 | 1800 | 1815 | 1735 | 1950 | 2100 | 2095 | 2370 | 2555 |
| Масса, кг | 240 | 255 | 270 | 380 | 470 | 490 | 570 | 590 | 870 | 1235 |
| Цена с НДС, руб. | 200.000 | 220.000 | 290.000 | 360.000 | 415.000 | 440.000 | 520.000 | 620.000 | 810.000 | 1.010.000 |
| * по желанию заказчика возможна установка более мощных холодильных агрегатов для уменьшения времени охлаждения) |

# Text boxes

ООО «НПФ»МашХолод»

601900.Россия, Владимирская  обл., г. Ковров, ул.Лопатина, д.9

тел. +7(49232) 6-49-93