Исх. № 1

Уважаемые господа!

В данный момент на складе ООО «Индустриальная практика» (г. Санкт-Петербург)

имеется в наличии РВД  ALFAGOMMA ALFABIOTECH 4000, 2" (50,8 мм) DN 51 EN 856, 280 bar в количестве 4000 м. Данный рукав предлагается по цене 1250 р/м. Также мы готовы пойти на любые, предложенные вами, условия оплаты.

Доставка до склада покупателя входит в указанную цену.

С надеждой на плодотворное сотрудничество.

| ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подверженная биологическому разложению в естественной среде. |  |  |  |  |  |  |  |
| Армирование: четыре слоя высокопрочной стальной спирали (4S). |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний защитный слой: износостойкий к воздействию углеводородов |  |  |  |  |  |  |
| и окружающей среды синтетический каучук. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одобрено: Управлением по безопасности и охране труда в добывающей промышленности |  |  |  |  |
| Применение: гидравлические линии с очень высокой производительностью и давлением, |  |  |  |  |
| работающие в прерывистых режимах, а также при изгибах в очень сложных условиях. |  |  |  |  |  |
| Разработаны и испытаны в соответствии со стандартом ISO 18752:2012 |  |  |  |  |  |  |
| Постоянная эксплуатация: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина в бухте: вплоть до максимального диаметра в 2” - 61 метр. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочее давление | Предельное давление | Радиус сгиба | Вес |
| Item Code | Dash | mm | in | mm | in | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | in | kg/m | lb/C ft |
| 1001691 | -12 | 19 | 3/4 | 28,8 | 1,13 | 28 | 4000 | 112 | 16000 | 120 | 4,72 | 1,228 | 82 |
| 1001692 | -16 | 25 | 1 | 35,2 | 1,38 | 28 | 4000 | 112 | 16000 | 150 | 5,9 | 1,644 | 110 |
| 1E+06 | -32 | 51 | 2 | 67,6 | 2,66 | 28 | 4000 | 112 | 16000 | 630 | 24,8 | 4,474 | 300 |

Т.: (812) 449-46-33 (доб.204)

Ф.: (812) 449-46-35

Моб.: +7(981) 843-87-97

Контактное лицо: Агафонов Константин

E-mail: aka@pella-ip.com

www.pella-ip.com