Непрофессионализм прораба:

- Во время первого приезда сообщил, что евроремонт сможем сделать за 95 т.р., если нас цена устраивает, то он приедет составить договор уже с полной сметой, о предоплате ничего не сообщил (она составила 30%). На сайте ремонт с разводкой, потолком, сантех шкафом указана как 90 – максимум.

- Когда с ценой мы были согласны, составил смету несоответствующую нашим запросам, но успокоил, что оплата будет по окончательной смете (далее несколько раз предлагал независимо от работ оплатить именно указанную в смете сумму)

- Не контролировал ход работ, не сообщал рабочим о необходимых работах, раскладке, о вносимых изменениях, если успевала, говорила сама. Свое отсутствие объяснял тем, что за объект ему мало платят и что ему надо кормить 2 детей.

- Не привозил вовремя материалы, материалы закупал дорого, ненадлежащего качества, не все чеки предоставлены.

- На конкретные вопросы не отвечал, надо несколько раз задавать вопрос, настаивать на ответе, например о последовательности работ только с 3 раза сказал, но последовательность была нарушена.

- Вводил в заблуждение о сроках окончания работ, приезда рабочих.

- Ошибочно рассчитывал количество материала.

- Все время перебивает, если начать высказывать претензии, то хамит по телефону

Рабочие:

- Сантехник-электрик приезжал на 2 день, сделал водопроводные трубы (сделал лишнее подключение к кухне (20 см трубы), перепутал шланги горячей и холодной воды для кухонного крана, перекрыл воду для стиральной машинки). Далее отсутствовал 10 дней, пока сама не позвонила, не начала искать.

- Водопроводные трубы не закреплены, стучатся и ходят при включении воды и стиральной машинки.

- После спила трубы для полотенцесушителя стала подтекать труба, пришлось краны опустить. Полотенцесушитель не подключен.

- Сделал канализацию, она стала подтекать в 2 местах, устранили. Канализационную трубу для раковины замуровали в стену не проверив.

- Вентиляция: монтаж не окончен.

- Плитка уложена криво, швы разные, плитка местами с наклоном (вправо/влево) и отклонениями внутрь помещения.

- Под видом выравнивания «под уровень» перевели огромное количество плиточного клея, что уменьшило площадь помещения, но сделано криво.

- Вместо пеноблоков положили куски старого потолка на клей для пеноблоков.

- Клали гидроизоляцию – растрескалась. Рулонную положить не смогли, не предоставили информацию о всех материалах необходимых. Михаил весь день протянул, сообщая, что ищет горелку, привез вечером горелку для металла. Уговорил отказаться от гидроизоляции, ссылаясь на порожек, который удержит воду.

- Залили наливной пол такой высоты, что при укладке керамогранита  он стал на одном уровне с гидроизоляционным порожком, его сровняли, лишив нас всякой гидроизоляции.

- Пол стал такой высоты, что теперь является ступенькой из коридора.

- Пол справа торчит над краем.

- Из-за высоты пола не смогли поставить ножки для ванны. Она теперь висит на бетонных выступах стены, часть из которых сбили, пытаясь ее выровнять.

- Из-за высоты пола пришлось делать вырез в керамограните – не умещался сифон.

- Ровняли ванну – не выровняли, обещали, что будет разница в высоте с плиткой 1 см, разница более 3, сама ванна теперь уходит под плитку с одной из сторон на такое расстояние, что невозможно положить плинтус для ванн.

- Швы керамогранита, которые по новой раскладке должны совпадать с настенной плиткой не совпадают.

- Керамогранит уложен с нарушением всех технологий укладки с пустотами под краями, что в скором времени приведет к их поломке.

- Болгаркой испортили ванну срезы, дыры в эмали, если эмаль не удастся заменить, придется менять ванну и следовательно плитку.

- При заливке наливного пола не следовали инструкции об устранении сквозняков.

СНиПы

Строительные нормы и правила.

«Облицовка керамической плиткой» — допустимые отклонения.

Наименование	Макс.

Облицовка керамической плиткой: сколы в швах не более

СНиП 3.04.01-87, п. 3.67

0,5 мм

Облицовка керамической плиткой: отклонения от вертикали на 1 м длины (максимально на этаж 4 мм)

СНиП 3.04.01-87, п. 3.62

1,5 мм

Облицовка керамической плиткой: неровности плоскости на 2 м

СНиП 3.04.01-87, п. 3.62

2 мм

Облицовка керамической плиткой: отклонения швов от вертикали и горизонтали на 1 м длины

СНиП 3.04.01-87, п. 3.62

1,5 мм

Облицовка керамической плиткой: отклонение ширины шва от предусмотренной проектом

СНиП 3.04.01-87, п. 3.62

+/- 0,5 мм

Горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине (СНиП 3.04.01-87 п. 3.67)

СВОД ПРАВИЛ

ПОЛЫ

Актуализированная редакция

СНиП 2.03.13-88

4.8 Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещения* либо полы в этих помещениях должны

быть отделены порогом.

4.5 В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует предусматривать уклоны полов.

Величину уклонов полов следует принимать:

0,5-1% - при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит (кроме бетонных покрытий всех видов);

1-2% - при покрытиях из кирпича и бетонов всех видов.

полы

Керамическая плитка: отклонение по толщине покрытия от проектной не более

СНиП 3.04.01-88, п. 4.43

10 %

Керамическая плитка: при проверке 2-метровой рейкой просвет не более

СНиП 3.04.01-87, п. 4.43

4 мм

Керамическая плитка: уступы между рядом уложенными плитками не более

СНиП 3.04.01-87, п. 4.43

1 мм

Керамическая плитка: отклонение от горизонтали не более указанной величины от размера помещения (но не свыше 50 мм)

СНиП 3.04.01-87, п. 4.43

0,20 %

Керамическая плитка: ширина швов не более

6 мм

СНиП 3.04.01-87, п. 4.43

СНиП 3.05.01 п.3.11 и п.3.15

Ванна	600 мм

- от чистого пола до верха борта

Расстояние между креплениями полипропиленовых труб в зависимости от температуры воды в трубопроводе

| Номинальный наружный диаметр трубы, мм | Расстояние в мм |
| --- | --- |
|  | 20°С | 30°С | 40°С | 50°С | 60°С | 70°С | 80°С |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 500 | 500 |
| 25 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 | 550 |
| 32 | 900 | 900 | 800 | 800 | 750 | 700 | 650 |
| 40 | 1050 | 1050 | 900 | 900 | 850 | 800 | 750 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 950 | 900 |
| 63 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1150 | 1150 | 1000 |
| 75 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1250 | 1150 | 1100 |
| 90 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1400 | 1250 | 1200 |
| 110 | 1900 | 1800 | 1700 | 1700 | 1600 | 1400 | 1400 |
| 125 | 2100 | 2000 | 1800 | 1800 | 1700 | 1600 | 1600 |